谢家店饮用水水源保护区

划分技术方案

一、划分依据

1．相关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》

（2）《中华人民共和国水污染防治法》

（3）《中华人民共和国水法》

（4）《中华人民共和国城乡规划法》

（5）《山东省湖泊保护条例》

（6）《山东省水污染防治条例》

（7）《淄博市城市供水管理办法》

（8）《淄博市太河水库饮用水源地保护管理条例》

（9）《淄博市水资源保护管理条例》

2．技术标准和规划

（1）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）

（2）《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ774-2015）

（3）《集中式饮用水水源编码规范》（HJ747-2015）

（4）《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）

（5）《饮用水水源保护区标志技术规范》（HJ/T433-2008）

（6）《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办【2012】50 号）

（7）《集中式地表水饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办【2011】93 号）

（8）《生活饮用水集中式供水单位规范》（2001 年 9 月 1 日）

（9）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）

（10）《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（卫监发[2001]161 号）

（11）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

（12）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

（13）《全国城市饮用水水源地环境保护规划》（2013年）

（14）《《山东省生态环境保护“十三五”规划》（2017年）

（15）《淄博市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016年）

（16）《淄博市城市总体规划（2006-2020年）》（2007年）

（17）《淄博市水利发展“十三五”规划》（2018年）

（18）《淄博市生态建设规划》（2005年）

（19）《淄博市水安全保障规划》（2018年）

（20）《博山区水系专项规划》（2018年）

（21）《博山区土地利用总体规划（2006-2020年）调整完善方案》（2017年）

二、划分原则

（1）保护优先原则

地下水资源是经济社会发展和人民生活最为宝贵的资源，应以保护地下水资源作为划分饮用水水源保护区划分的首要原则。

（2）预防为主，防治结合原则

地下水水源地保护区应根据本地水源地所处的地理位置、水文地质条件、供水的数量、开采方式和污染源的分布划定。

（3）保护区范围最小原则

在确保水源水质不受污染的前提下，划定的饮用水水源保护区范围应尽可能小。

（4）因地制宜原则

划定的饮用水水源保护区范围，应防止水源附近人类活动对水源的直接污染；应足以使所选定的主要污染物在向取水点（或开采井、井群）输移（或运移）过程中，衰减到所期望的浓度水平；在正常情况下保证取水水质达到规定要求，一旦出现污染水源的突发情况，有采取紧急补救措施的时间和缓冲地带。

三、划分范围

谢家店饮用水源为中小型水源地，为淄博市博山区提供应急供水水源，由3个井群9个取水眼组成，位于博山区北博山镇谢家店村西和村东北。3个井群分别为：谢家店村西大桥南的8#和9#号井，谢家店村东大桥北的3#、4#、5#、6#、7#号井，以及谢家店水厂的1#和2#号井。水源地中心地理坐标为东经117°58′20.18″，北纬36°22′52.66″。谢家店饮用水水源地主要补给区范围为东至小寨山，西至柳峪顶，南至汉王寨—大寨一线，北至葫芦栅—擂鼓山一线的地表分水岭。

四、划分结果

1、一级保护区

谢家店饮用水水源一级保护区范围：分为东、中、西3个井群一级保护区。东侧为1#、2#取水井一级保护区，西侧为8#、9#取水井一级保护区，中部为3#、4#、5#、6#、7#取水井一级保护区。东侧一级保护区范围为以1#、2#取水井口为中心，长度约为30米-60米的多边形区域。中部一级保护区范围包括：东至3#取水井东侧35米处，西至7#取水井西侧38米处，北至3#取水井北侧40米处，南至5#取水井南侧30米处范围内的多边形区域。西侧一级保护区范围包括：东至8#、9#取水井连线以东的河岸，西至8#、9#取水井连线以西30米处，北至谢家店桥南侧，南至9#取水井南侧40米处范围内的多边形区域。谢家店饮用水水源一级保护区总面积为39609.80平方米，总周长1509.24米。

2、准保护区

谢家店饮用水水源准保护区范围：东至1#井以东350m，西至盆泉村西大桥，南至汉王寨，北至北博山客运站北342m处，面积为13.076平方千米，周长17.644千米。

五、保护区划分图件及拐点坐标

（一）图件

1、谢家店饮用水水源一级保护区划分图

2、谢家店饮用水水源准保护区划分图

（二）拐点坐标

谢家店饮用水水源保护区拐点坐标

| 一级保护区 | 准保护区 |
| --- | --- |
| 界标点 | 经度 | 纬度 | 界标点 | 经度 | 纬度 |
| A1 | 117°57′52.76″ | 36°22′39.52″ | B1 | 117°58′54.01″ | 36°23′8.04″ |
| A2 | 117°57′51.37″ | 36°22′38.81″ | B2 | 117°58′58.88″ | 36°23′6.41″ |
| A3 | 117°57′48.67″ | 36°22′41.93″ | B3 | 117°59′2.93″ | 36°22′58.83″ |
| A4 | 117°57′50.23″ | 36°22′42.39″ | B4 | 117°58′52.25″ | 36°22′31.54″ |
| A5 | 117°58′42.6″ | 36°23′4.91″ | B5 | 117°58′54.77″ | 36°22′17.28″ |
| A6 | 117°58′42.95″ | 36°23′5.39″ | B6 | 117°58′49.23″ | 36°22′7.23″ |
| A7 | 117°58′44.41″ | 36°23′6.35″ | B7 | 117°58′22.04″ | 36°21′44.35″ |
| A8 | 117°58′45.41″ | 36°23′5.8″ | B8 | 117°58′3.04″ | 36°21′51.42″ |
| A9 | 117°58′44.33″ | 36°23′4.19″ | B9 | 117°57′52.21″ | 36°21′56.16″ |
| A10 | 117°58′50.48″ | 36°23′4.53″ | B10 | 117°57′44.09″ | 36°22′15.75″ |
| A11 | 117°58′49.3″ | 36°23′2.97″ | B11 | 117°57′8.48″ | 36°22′0.88″ |
| A12 | 117°58′47.44″ | 36°23′3.71″ | B12 | 117°56′27″ | 36°22′15.18″ |
| A13 | 117°58′49.67″ | 36°23′5.11″ | B13 | 117°55′31.54″ | 36°21′59.34″ |
| A14 | 117°58′23.5″ | 36°22′59.97″ | B14 | 117°55′7.2″ | 36°21′59.37″ |
| A15 | 117°58′21.61″ | 36°22′52.63″ | B15 | 117°54′59.29″ | 36°22′1.38″ |
| A16 | 117°58′20.27″ | 36°22′51.39″ | B16 | 117°54′40.71″ | 36°22′20.89″ |
| A17 | 117°58′17.86″ | 36°22′52.2″ | B17 | 117°55′3.2″ | 36°22′41.62″ |
| A18 | 117°58′18.58″ | 36°22′54.4″ | B18 | 117°55′40.94″ | 36°22′50.49″ |
| A19 | 117°58′16.26″ | 36°22′55.09″ | B19 | 117°55′52″ | 36°23′19.58″ |
| A20 | 117°58′18.75″ | 36°23′0.12″ | B20 | 117°56′8.16″ | 36°23′26.17″ |
| A21 | 117°58′20.59″ | 36°22′59.51″ | B21 | 117°56′41.47″ | 36°23′19.19″ |
| A22 | 117°58′21.1″ | 36°23′0.68″ | B22 | 117°57′7.07″ | 36°23′27.93″ |
| A23 |  |  | B23 | 117°57′16.38″ | 36°23′26.89″ |
| A24 |  |  | B24 | 117°57′35.27″ | 36°23′20.13″ |
| A25 |  |  | B25 | 117°57′51.81″ | 36°23′23.78″ |
| A26 |  |  | B26 | 117°58′0.74″ | 36°23′22.59″ |
| A27 |  |  | B27 | 117°58′12.24″ | 36°23′16.79″ |