关于淄博我和你轻工制品有限公司

生活垃圾废旧玻璃瓶分类收集转运处理及节能降碳改造项目

环境影响报告表的审批意见

淄博我和你轻工制品有限公司：

你单位报来《生活垃圾废旧玻璃瓶分类收集转运处理及节能降碳改造项目环境影响报告表》（山东绿盾环境服务有限公司 编制）收悉，根据环评文件，经研究，提出如下审批意见：

一、项目基本情况：

淄博我和你轻工制品有限公司，位于博山区石马镇蛟龙村南首。“ 4 万吨医用玻璃项目”于2015年12月取得原淄博市环境保护局博山分局审批意见，并于2018年7月进行一期项目自主验收。因公司发展调整，现该项目已于2021年7月停产，后期不再生产。公司拟收购淄博汇晶玻璃制品有限公司厂区、现有玻璃生产线以及环保手续。现有项目“医用玻璃窑炉及配套设施节能技术改造项目”由原淄博市环境保护局博山分局于2016年2月予以审批（博环审字[2016]31号），并于 2017 年12月进行了自主验收。“玻璃制品生产技改项目”由原淄博市环境保护局博山分局于 2018 年 12 月予以审批（博环审字[2018]294 号），并于 2021 年 3月进行了“玻璃制品生产技改项目（一期）”自主验收，一期验收时只对 1#和 3#炉窑进行煤气发生炉调整。因政策调整，2#和4#炉窑停产，未进行二期项目的建设。“淄博汇晶玻璃制品有限公司二号炉窑节能改造及环保设备提升项目”由淄博市生态环境局博山分局于2021年10月予以审批（博环审字[2021]82号），并于2022年1月进行了自主验收。现拟对司现有的 1#煤气发生炉炉窑进行技改。技改内容主要为：将煤气发生炉改造成高效新型燃料节能环保型全氧炉，并另外购买玻璃破碎机生产线、供料机、智能推瓶机、热缩包装机、行列机等设备，1#炉窑生产线玻璃瓶产能由2万吨增加至10万吨。该项目总投资7000万元，其中环保投资1000万元，属于技改项目，项目代码：2310-370304-89-01-526029。

该项目环境影响报告表已在博山区人民政府网站进行了公示，公示期间未收到公众反对意见。根据环评结论，在落实报告表提出的各项污染防治、环境风险防范措施和满足污染物总量控制要求的前提下，从环保角度分析，项目建设可行。同意该项目按申报性质、工艺、规模、地点和污染防治措施等进行建设。未经许可，不得擅自变更。

二、该项目必须重点落实报告表提出的各项环保措施和以下要求：

（一）项目依托现有厂房，无土建工程。项目运营期间，必须严格遵守现行的各项环保法律法规，加强管理，确保环保设施正常运行，保证污染物稳定达标排放；该项目采用天然气、电等清洁能源，不得新建或使用直接燃煤设施，不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺，应当委托有资质的设计单位进行正规设计，施工单位要按照设计方案和相关施工技术标准规范施工，严格落实安全生产相关技术要求。

（二）该项目营运期生产须在密闭车间内进行。本项目废玻璃瓶破碎、分选产生的粉尘与碳精粉投料产生的粉尘经集气罩收集后进入 1#布袋除尘器处理，由 26 米高排气筒（DA001）排放。配料系统原料投料产生的粉尘经集气罩收集后进入 2#布袋除尘器处理，由26米高排气筒（DA004）排放。原料熔化工序产生的烟气黑度、颗粒物、SO2、NOx、氟化物，喷碳精粉产生的粉尘经“SNCR脱硝+干法脱硫+复合陶瓷滤筒除尘脱硝一体化装置+双碱法脱硫”处理后，由 26 米高排气筒（DA005）排放；玻璃瓶包装产生的 VOCs（以非甲烷总烃计）经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理，由 26 米高排气筒（DA006）排放。碳精粉入罐产生的粉尘经罐顶除尘器处理后无组织排放。废玻璃瓶装卸、堆存、转运产生的粉尘由雾炮机喷淋处理后无组织排放。

烟气黑度、颗粒物、SO2、NOx、氟化物、氨有组织排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 2 中所有玻璃窑炉大气污染物标准限值。氨有组织排放速率、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污

染物排放标准值。VOCs（以非甲烷总烃计）有组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 1 其他行业企业或生产设施 VOCs 排放限值中非金属矿物制品业第Ⅱ时段限值。厂区内颗粒物、VOCs 无组织执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表 B.1 浓度限值。颗粒物无组织排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 3中建材工业大气污染物无组织排放限值。VOCs（以非甲烷总烃计）无组织排放浓度执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 2 厂界监控点浓度限值。

氨无组织排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 3 中玻璃行业大气污染物无组织排放限值：1.0mg/m3。臭气浓度无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值。

（三）本项目无生产废水，生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运，不外排。

（四）项目营运期优先选用低噪声设备，对高噪声设施要采用减震、消声、隔音措施并合理布局，厂界周围环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。

（五）本项目一般固废主要为生产过程中产生的纸屑、塑料、金属杂质等、沉淀池沉渣、不合格品、废分子筛、布袋除尘器收集的粉尘、复合陶瓷滤筒收集的粉尘、脱硫石膏、废包装袋。该项目营运期产生的一般固废须严格按固体废物“减量化、资源化、无害化”原则，分类收集、妥善安全处置固体废物。项目固废转移须建立完善的记录台帐。该项目运营期产生的一般固体废物暂存须满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订)、《一般工业固体废物储存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》要求。该项目营运期产生的危险性废物主要包括废碱液、商标纸浆和沉渣、清洗废液、废脱硝催化剂、废活性炭、废脱硫液。贮存条件需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），并委托具有相关资质的单位处理，不得私拉乱倒。危险废物及暂存仓库标识牌应符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求，危险废物管理计划和管理台账制定应满足《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）要求。

（六）加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏，按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌；各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台；排放不同种类污染物的废气在合并排放之前应分别设置规范的监测孔进行废气达标情况监控。凡符合在线监测安装要求的必须安装在线监控设施。

三、本项目污染物排放总量须符合污染物排放总量控制要求，并严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可的变更工作。按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)等相关文件要求，落实做好本项目自行监测工作。

四、你单位应建立健全环境风险防范体系，强化环境风险防范和应急措施，根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，熟练掌握厂区的所有风险源及相应的应急措施，建设相配套的事故应急设施，配套应急物资、设备，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养，每年定期举行应急演练，加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。你单位应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辩识管理。

五、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。该项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、该项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度,严格按照环评文件及批复要求落实相关措施。项目建成后，要按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告，验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收情况等相关信息。项目其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。若项目在验收时所执行的排放标准发生变化，必须按新排放标准进行验收。

七、如因后期相关规划调整，项目不符合相关规划要求，须按相关要求进行搬迁整改。如发生环境信访查实或影响周边环境质量，必须立即停产整改。

八、博山区生态环境保护综合执法大队负责该项目的施工期和运营期的污染防治、生态保护措施落实情况的监督检查工作。

淄博市生态环境局博山分局

2024年4月23日